УДК:630*62:631.582:631.51:504

ПРОДУКТВНІСТЬ КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІЗНИХ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА

Є.О.Юркевич, Хані Альжасем

Одеський державний аграрний університет

В роботі наведено вплив різних систем основного обробітку ґрунту та внесення біодеструкторів соломи Екостерн і Целюлад на продуктивність короткоротаційної зернопросапної сівозміни. Встановлено, що найвищу продуктивність короткоротаційної сівозміни в досліді було отримано саме у варіанті із системою диференційованого обробітку ґрунту на фоні внесення біодеструктора Целюлад 2,0 л/га.

Ключові слова: органічне землеробство, короткоротаційна сівозміна, система обробітку ґрунту, біодеструктори соломи, загальна продуктивність сівозміни

Вступ. Стратегія використання землі в ринкових умовах обумовлюється головними інтересами землеробства - виробництва як можна більше конкурентоспроможної продукції доступної купівельній спроможності споживача та вигідної виробнику.

Створення останнім часом сільськогосподарських підприємств с приватною власністю, розпаюванням колишніх колективних господарств та їх подрібнення, а разом з ними й руйнування довгоротаційних 8-11-ти пільних сівозмін, які мали певні переваги, енергетична криза, кон'юнктура ринку сільськогосподарської продукції - призвели до негативних наслідків в землеробстві, одним з яких є вирощування виробниками обмеженого набору сільськогосподарських культур, а саме озимої пшениці, озимого і ярового ячменю, ріпаку та соняшнику. Але подальше збільшення обсягів вирощування цих культур, а тим більше отримання високих и сталих врожаїв неможливе та несумісне з питаннями екології, тому що концентрування одних або близьких за видовим походження культур неминуче призводить до необхідності посилення хімічного захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів, застосування більших норм мінеральних та органічних добрив, ресурси яких вичерпано майже в усіх господарствах країни.

Останнім часом виявлено і негативні аспекти інтенсифікації землеробства в світі та на Україні, яка викликає порушення рівноваги в екологічної системі ґрунт - рослина - людина. Некероване використання хімічних засобів негативно впливає на сукупність організмів, що входять до цієї системи. Введення до біологічного циклу синтезованих хімічних речовин, які не існують у природних умовах, може мати непоправимі наслідки, оскільки відсутні специфічні ферменти для їх руйнування. На Україні практично відсутні резерви для збільшення сільськогосподарських угідь та одержання додаткової кількості продукції. Тому основним напрямом ефективного ведення сільськогосподарського виробництва для задоволення потреб населення продуктами харчування, а промисловість - сировиною є інтенсивно-екологічне землеробство.

На сучасному етапі розвитку сільського господарства ідея біологічного землеробства потребує ексклюзивного підходу, нових технічних рішень щодо максимально можливого повернення до ґрунту поживних речовин у вигляді соломи, гною, компостів, міських стоків відходів промисловості, сидератів.

Стан вивчення питання. Загальновідомим є той факт, що обробіток ґрунту - один з ключових елементів системи землеробства.

За допомогою обробітку ґрунту регулюються фізичні та біологічні властивості ґрунту, його водний, поживний та інші режими, регулюється чисельність бур'янів у агрофітоценозах польових культур, забезпечується загортання добрив, насіння на необхідну глибину, створюються інші необхідні умови для нормального розвитку рослин та формування врожаю [1,2,3].

Останнім часом в Україні проведена відповідна робота по удосконаленню існуючих та розробці нових, більш ефективних систем обробітку ґрунту у відповідності з конкретними ґрунтово - кліматичними умовами. Відпрацюванням системи основного, передпосівного обробітків та під час догляду за посівами, обґрунтована необхідність диференціації глибини і кількості обробітків у сівозміні, сформовані системи ґрунтозахисного обробітку для районів, де проявляється вітрова та водна ерозія [4-6].

У сучасному землеробстві застосовують диференційований обробіток ґрунту під окремі сільськогосподарські культури у сівозмінах з використанням новітньої техніки та технологій: поєднання плужного обробітку ґрунту, плоскорізного, чизельного, поверхневого (дисками і культиваторами) та способу прямої сівби без обробітку ґрунту (No-till).

Механічний обробіток ґрунту, метою якого є створення оптимальних умов для росту, розвитку та формування урожаю сільськогосподарських рослин займає провідне місце у системі землеробства. Головною його ланкою в загальному технологічному циклі є основний обробіток, на здійснення якого використовується 60 - 75 % від загальних витрат палива та коштів, призначених на обробіток ґрунту впродовж всієї вегетації рослин.

В орному шарі ґрунту зосереджена значна частина поглинаючої поверхні кореневої системи рослин, саме у цьому шарі ґрунту повинна знаходитися достатня кількість необхідних для проростання та подальшого розвитку рослин вологи, мінеральних та органічних сполук. Створення для цього оптимальних умов - одне з головних завдань основного обробітку. Залежно від його особливостей умови для життєдіяльності польових культур значно змінюються [7,8,9].

Щоб отримати високий урожай сільськогосподарських культур необхідно визначити і своєчасно створити оптимальні умови для росту і розвитку рослин.

Основним шляхом підвищення продуктивності сівозмін є оптимальне їхнє насичення високоврожайними культурами за умови збереження, відновлення та підвищення рівня родючості ґрунту. Різне чергування культур у сівозміні, а також застосування оптимальної системи удобрення та обробітку ґрунту помітно впливають на показники продуктивності сівозмін у цілому: урожайність зернових і олійних культур з 1 га сівозмінної площі, вихід зернових, кормових, кормопротеїнових одиниць і перетравного протеїну з 1 га ріллі. Адже продуктивність сівозмін визначають у натуральному виразі збором основної продукції, а для загальної оцінки сівозміни - у переведенні всієї продукції (основної та побічної) у зернові, кормові, кормопротеїнові одиниці та перетравний протеїн [10,11].

Оцінку ефективності сівозмін повинні проводити комплексно, з урахуванням цілого ряду показників. Для порівняння продуктивності різноротаційної польової сівозміни в залежності від факторів, які досліджувалися в досліді, враховували показники виробництва зерна та насіння олійних культур, виходу зернових, кормових, кормопротеїнових одиниць та забезпеченості перетравним протеїном.

Методика досліджень. Дослідження проводяться у зернопросапній короткоротаційній 4-х пільній сівозміні із наступним чергування сільськогосподарських культур: горох - пшениця озима - ячмінь озимий - '/2 поля соняшник + '/2 поля кукурудза.

Місце проведення досліджень: Іванівський район Одеської області.

Схема досліду : дослід трьохфакторний:

Фактор А - системи основного обробітку ґрунту:

а1 диференційований - контроль;

а2 -безполицевий різноглибинний ;

а3 - безполицевий мілкий;

Фактор В _ біодеструктори побічної продукції:

в: - без біодеструкторів;

в2 - Екостерн 1,5л/га;

вэ - Целюлад 2,0 л/га.

Фактор С- проміжні посіви:

сі - без проміжних посівів;

с2 -нут кормовий; (вика яра, вика озима, кормові боби, ); с3 - вико-вісяна сумішка, (горохо-вівсяна сумішка, ріпаки ярий та озимий, гірчиця біла, редька олійна, серадела);

Варіанти досліду розміщені у 3-х повтореннях методом розщеплених ділянок. Загальна площа під дослідом - 7,78 га, площі ділянок в досліді: обробіток ґрунту - 2158м2, біодеструктори - 2160 м2, проміжні посіви - 720 м2. В досліді висівався районовані сорти і гібриди сільськогосподарських культур. В умовах жорстокої літньої посухи протягом двох 2015 і 2016 років, реалізувати варіанти із проміжними посівами було неможливим.

Результати досліджень. За попередніми даними в умовах 20142015 сільськогосподарського року в досліді простежувалася чітка закономірність про перевагу системи диференційованого обробітку ґрунту в зернопросапній короткоротаційній сівозміні у порівнянні з безполицевою різноглибинною та безполицевою мілкою системами основного обробітку ґрунту (табл. 1).

Так, на фоні без внесення біодеструкторів соломи, середня урожайність зернових культур у варіанті з диференційованою системою обробітку ґрунту становила - 4,06т/га, що перевищувало варіанти із безполицевим різноглибинним і безполицевим мілким обробітком ґрунту відповідно на 0,07-0,34т/га, або на 1,9-8,4%. Така саме закономірність спостерігалася і за впливом систем основного обробітку ґрунту на продуктивність олійної культури - соняшнику, де урожайність насіння його за системою диференційованого обробітку ґрунту становила без застосування біодеструкторів - 2,31т/га, що на 0,26-0,43т/га, або на 11,3-18,6% більше у порівнянні із варіантами з системою безполицевого різноглибинного та безполицевого мілкого обробітку ґрунту.

Заслуговує певної уваги і той факт, що реакція окремих культур сівозміни на системи основного обробітку ґрунту також була різною. Так, найбільша продуктивність таких зернових культур, як пшениця і ячмінь озимі, була відмічена саме у варіанті із системою безполицевого різноглибинного основного обробітку ґрунту і на фоні без внесення біодеструкторів соломи вона складала 4,26 та 3,70т/га, що перевищувало варіант із системою диференційованого (контроль) і безполицевого мілкого обробітку ґрунту відповідно на 0,07-0,48т/га, або на 1,6-11,3% по пшениці озимій і на 0,19-0,48т/га та відповідно на 5,1-13,0% по ячменю озимому.

Аналогічна закономірність з впливу різних систем основного обробітку ґрунту спостерігалася в досліді і на рівні загальної продуктивності короткоротаційної зернопросапної сівозміни за виходом з 1га сівозмінної площі зернових, кормових, кормо- протеїнових одиниць і перетравного протеїну. Кращім за цими показниками був контрольний варіант із системою диференційованого обробітку ґрунту і майже не поступався йому варіант із системою безполицевого різноглибинного обробітку ґрунту. В той же час, проведення у сівозміні системи безполицевого мілкого обробітку ґрунту призвело до зменшення загальної продуктивності короткоротаційної зернопросапної сівозміни в межах 7,3-9,8%.

Саме під час формування елементів урожаю у 2015 році, сформувалися не зовсім сприятливі погодні умови, пов'язані із кількістю атмосферних опадів і запасів доступної вологи в ґрунті, що у певній мірі вплинуло на рівень урожайності сільськогосподарських культур.

Однак, наведені в таблиці дані свідчать і про те, що в умовах 20142015 сільськогосподарського року взагалі в досліді був отриманий достатньо високий урожай сільськогосподарських культур в умовах ведення органічного землеробства.

Разом з тим, результати проведених нами досліджень показали, що не тільки системи основного обробітку ґрунту в короткоротаційній зернопросапній сівозміні, а і застосування різних біодеструкторів соломи Екстерн і Целюлад істотно вплинули на рівень урожайності окремих сільськогосподарських культур та на загальну продуктивність сівозміни в цілому.

Так, в середньому по всіх варіантах з систем основного обробітку ґрунту внесення в досліді біодеструктора Екстерн 1,5л/га збільшувало урожайність зернових культур на 0,25т/га, або на 6,4%, а соняшнику - на 0,11т/га та 5,3%. А найбільший ефект в досліді був отриманий від внесення біодеструктора Целюлад 2,0л/га, де прибавка урожайності зернових в середньому по всіх системах основного обробітку ґрунту в сівозміні склала 0,34т/га, або 8,7%, а соняшнику відповідно - 0,14т/га і 6,7%.

Безумовно, зростання урожайності окремих культур сівозміни за рахунок внесення біодеструкторів соломи, забезпечило і збільшення загальної продуктивності коротко ротаційної сівозміни в цілому.

Висновки

На підставі проведених наукових досліджень і отриманих результатів можна зробити наступні попередні висновки, що в рік досліджень встановлена закономірність про перевагу системи диференційованого обробітку ґрунту в зернопросапній короткоротаційній сівозміні у порівнянні з безполицевою різноглибинною та безполицевою мілкою системами основного обробітку ґрунту. Так, на фоні без внесення біодеструкторів соломи, середня урожайність зернових культур в цьому варіанті становила - 4,06т/га, що перевищувало варіанти із безполицевим різноглибинним і безполицевим мілким обробітком ґрунту відповідно на 0,07-0,34т/га, або на 1,7-8,4%, а по соняшнику - 2,31т/га, що на 0,26-0,43т/га, або на 11,2-18,6% більше у порівнянні із варіантами з системою безполицевого різноглибинного та безполицевого мілкого обробітку ґрунту.

Розглядаючи вплив внесення біодеструкторів соломи Екостерн 1,5л/га і Целюлад 2,0л/га на рівень врожайності зернових культур і соняшнику в сівозміні , встановлено, що відбувається її зростання в межах 5,9-8,9% по зерновим культурам та на 4,8-7,3% по соняшнику і загальної продуктивності сівозміни в цілому.

Література

- Лебідь Є.М., Льоринець Ф.А., Десятник Л.М. Ефективність чизельного обробітку ґрунту в зерно просапній сівозміні [Текст] / Є.М. Лебід., Ф.А. Льоринець, Л.М.Десятник.// Вісник аграрної науки. - 2002. - №2. - С. 13-16.

- Пабат І.А., Шевченко М.С., Горбатенко А.І. та ін. Мінімалізація обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур [Текст] / І.А. Пабат, М.С. Шевченко, А.І Горбатенко, А.Г. Горобець // Вісник аграрної науки. - 2004. - №1. - С.11-15.

- Тараріко О.Г. Підвищення сталості та продуктивності агросистем в умовах недостатнього вологозабезпечення [Текст]/ О.Г.Тараріко // Наукові основи землеробства в умовах недостатнього зволоження. Матеріали науково- практичної конф. 21-23 лютого 2000р., м. Київ. - К.: Аграрна наука, 2001. - С. 15-19.

- Круть В.М. Система обробітку ґрунту в зоні Степу Обробіток ґрунту в системі інтенсивного землеробства[Текст] / В.М. Круть, І.А. Пабат. [ За ред. В.М. Крутя]. // - К.: Урожай, 1986. - С. 24-41.

- Грабак Н.Х. Поліпшення обробітку ґрунту в Степу[Текст] / Н.Х. Грабак // Вісник аграрної науки. - 2003. - №3. - С. 12-14.

- Круть В.М. Наукові основи екологічного землеробства [Текст] / В.М, Крут, Г.П. Фесенко, Т.С. Олексієнко. - К.: Урожай, 1995. - 176 с.

- Цилюрик О. І Вплив способів основного обробітку ґрунту чистого пару на агрофізичні властивості та агрофізичні властивості та водний режим ґрунту [Текст] / О. І. Цилюрик // Агрохімія і ґрунтознавство. - 2009. - №71: - 31 - 36.

- Коваленко Н. П. Вплив сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах Південного Степу України на фізичні властивості ґрунту та їх врожайність [Текст] / Н. П. Коваленко, Є. О. Юркевич // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2009. - №2(25). - с. 130 - 138.

- Цандур М. О. Ефективність чорного і сидерального парів та способів обробітку південного малогумусного чорнозему [Текст] / М. О. Цандур// Зб. Наук праць ННЦ «Інститут землеробства УААН». - К.: ЕКМО. - 2006. - Спецвип. - с. 79 - 86.

- Сівозміни у землеробстві України [Текст] / за ред. В. Ф. Сайко, П. І. Бойко.// - К.: Аграрна наука. - 2002. - 146 с.

- Шувар І.А. Наукові основи сівозмін інтенсивно-екологічного землеробства [Текст] / І.А.Шувар.// - Львів: Каменяр, 1998. - 224 с.

Аннотация

Е.А.Юркевич, Х. Альжасем.      Продуктивность короткоротационного севооборота в зависимости от различных систем основной обработки почвы в условиях биологизации земледелия.

Доказано, что на фоне без внесения биодеструкторов соломы, средняя урожайность зерновых культур составила - 4,06 т/га, что превысило варианты с безотвальной разноглубинной и безотвальной мелкой обработкой почвы сосответственно на 0,07-0,34т/га, или на 1,7-8,4%, а по подсолнечнику - 2,31т/га, что на 0,26-0,43т/га, или на 11,2-18,6% больше в сравнении с вариантами системы безотвальной разноглубинной и безотвальной мелкой обработки почвы.

Рассматривая влияние применения биодеструкторов соломы Екостерн 1,5л/га и Целюлад 2,0л/га на величину урожайности зерновых культур и подсолнечника в севообороте, установлено, что происходит увеличение её в пределах 5,9-8,9% по зерновым культурам и на 4,8-7,3% по подсолнечнику и общей продуктивности севооборота в целом.

Ключевые слова: органическое земледелие, короткоротационний севооборот, система обработки почвы, биодеструкторы соломы, общая продуктивность севооборота.

Summary

E.A. Yurkevich, H. Аljasem.    Productivity of short field crop rotation depending on the different systems of basic treatment of soil in the conditions of biologizing of agriculture.

It has proved that on a background without of straws of biodestructors putting, the average productivity of grain-crops is 4,06 т/ha, that exceeded variants with boardless plowing in different deeps and ploughing shallow treatment of soil respectively on 0,07-0,34t/ha, or on 1,7-8,4%, and on a sunflower is 2,31t/ha, that on 0,26-0,43t/ha, or on 11,2-18,6% anymore by comparison to the variants of the system of boardless plowing in different deeps and boardless plowing shallow treatment of soil.

Examining influence of application of biodestructors of straw of Ecostern of 1,5л/ha and Celulad of 2^/ha on the productivity of grain-crops and sunflower in a crop rotation, it was set that an increase within the limits of 5,9-8,9% on grain-crops and on 4,8-7,3% on a sunflower and general productivity of crop rotation on the whole.

Keywords: organic agriculture, short field crop rotation, system of treatment of soil, biodestructors of straw, general productivity of crop rotation.

Юркевич  Є. О.   Продуктивність короткоротаційної сівозміни в залежності від різних систем основного обробітку ґрунту в умовах біологізації землеробства / Є. О. Юркевич, Х. Альжасем // Аграрний вісник Причорномор'я: зб. наук. пр. / ОДАУ. - Одеса, 2017. - Вип. 84-2: Сільськогосподарські науки. - С. 97-106.